## Slide 1: Plan
Présentation de l’APESA et du Plateau technique
Grands principes de la méthanisation
  Biologiques,
  Technologiques,
  Énergétiques.
Montage de projet

## Slide 2: L’APESA : Un Plateau Technique et un BE
Véritable plateforme d’essais, il permet de réaliser des expérimentations et des tests visant à valider la faisabilité des projets de nos clients dans le domaine de la valorisation énergie matière.
Nous pouvons tester l’ensemble d’une filière de traitement de la biomasse, depuis le gisement jusqu’à la qualité du produit aval (digestat et/ou compost)
Aide à la décision de mise en place d’un projet de méthanisation.
Notes: Support d'expérimentation de notre pôle APESA Technologies.

## Slide 3: DU GISEMENT AU PRODUIT FINI

## Slide 4: Une expertise reconnue au niveau national
Plusieurs missions au niveau national depuis 2007 :
Guide réglementaire et juridique, 2007.
Guide méthodologique pour le suivi des installations agricole, 2009
Suivi de l’unité de méthanisation agricole du GAEC du Bois Joly, 2008-2010.
Coordination du suivi de 11 installations de méthanisation, 2011-2013,
Réalisation d’un bilan économique de 50 installations de méthanisation, 2013.
Guide méthodologique d’évaluation des performances des technologies (ETV) pour le domaine « méthanisation », 2013
Mission de suivi d’installations de petite méthanisation, 2014-2016.
Mission de suivi d’installations d’injection de biométhane, 2015-2017.
DOSTE Stockage Avant Méthanisation de la biomasse, 2015-2017.
Mission de suivi d’installations innovantes, 2017-2019.
Une quinzaine de projets réalisés sur nos installations pilotes :
Expérimentation : METHAVALORG, DOVAREC, VALUE, Energreen, TestBMP
Accompagnement de projets : SAUR, FFE, BONDUELLE, COFELY, ENERIA, FONROCHE, LABAT ASSAINISSEMENT
Essais spécifiques : SUEZ, VINCI environnement,
Des formations adaptées :
Caisse des Dépôts, Groupe Fonroche, Fédération du Bâtiment, Bil Ta Garbi
Une base de données unique de potentiels méthanogènes
50 clients, 400 échantillons/an, >1500 références à ce jour.

## Slide 5: Plan
Présentation de l’APESA et du Plateau technique
Grands principes de la méthanisation
  Biologiques,
  Technologiques,
  Énergétiques.
Montage de projet

## Slide 6: Cycle vertueux de la matière organique
Résidus agroalimentaires
Électricité, Chaleur, Carburant
Effluents agricoles
Méthanisation
Biogaz
Digestat
Photosynthèse
CO2
Energie renouvelable
Biomasse
Retour sur les terres agricoles
Engrais Compost
Notes: 6

## Slide 7: La méthanisation, une transformation biologique de la matière organique
Matière
Organique
Initiale
Déchets/coproduits
Biogaz
CH4 + CO2
Digestat
Fraction organique résiduelle
Transformation anaérobie
Ou méthanisation
Ecosystème bactérien

## Slide 8: Préambule MB / MS / MO
Matière brute
70 %
Eau
24 %
Matière organique
30 %
Matière sèche
6 % Matière minérale
Exemple :
Effluents d’élevage à 30% MS
1T de matière brute
= 300 kg de MS
= 240 kg de MO
7%
Reste environ 7% de MO à épandre après digestion
BIOGAZ
17% MO

## Slide 9: Plan
Présentation de l’APESA et du Plateau technique
Grands principes de la méthanisation
  Biologiques,
  Technologiques,
  Énergétiques.
Montage de projet

## Slide 10: Le temps de séjour Influence de la température sur la vitesse de dégradation
Le métabolisme augmente avec la température

## Slide 11: Des procédés adaptés aux substrats traités
IAA
Industries
STEP
IAA
Agricole
Déchets
ménagers
Agricole
Substrat pompable
Substrat solide
Soluble
Matières en suspension
Mise en solution
Voie « liquide » < 3%
Voie « semi liquide » 3% - 15%
Voie « solide » 20 – 40%
Caractéristique substrat
Matière organique
Procédés à envisager
Notes: Cultures libres ou fixées :
Biomasse fixée: dans ce procédé, la masse bactérienne est fixée sur un support solide dans les méthaniseurs (matériaux granulaires constitué de biomasse bactérienne ou supports inertes : plastiques). Supports sont statiques ou mobiles
 surface de contact entre les populations bactériennes et la MO à dégradée est largement augmenter.
afin d’obtenir une plus grande concentration de matière épuratrice active d’où un TSH plus court (4 j max) et une forte charge admissible (DCO = 20 à 30 kg/m3/j). ++ bactéries ne sont pas évacuées prématurément
Mais risques de colmatages
(technologie UASB : méthaniseur à lit de boues granulaires à courant ascendant (upflow anaerobic sludge banket))
Cultures libres : Infiniment mélangé ou contact (= recirculation des boues): cultures libres appliquées aux effluents fortement chargés en MS (teneurs dépassant 75 à 100g/l). Effluents sont brassés et mélangés en continu dans le digesteur. c’est le digesteur conventionnel : les 2 phases de la digestion s’effectuent dans la même cuve dont le brassage interne est réalisé par un dispositif mécanique ou par recirculation du biogaz (air lift). A l’inverse du réacteur précédent, ici la biomasse est libre : le TSH est donc plus long 10 à 30 j) et la charge appliquée plus faible (2 à 3 kg DCO.m3/j; surface de contact avec la biomasse active est faible).
=> Adapté pour des effluents présentant des concentrations élevées en MES (> 5% MS).
Voie liquide = cf
Voie pateuse = voie liquide mais MS>2%
Voie solide = installations discontinues de type silo couloir en agri ou installation continu de type digesteur VALORGA
Les paramètres de fonctionnement sont les suivants :
la température (psychrophiles : - 10°C < T < 10°C; mésophiles : 30°C < T < 45°C; thermophiles : 50°C < T < 60°C)
- le TSH : temps nécessaire pour dégrader la matière organique : temps suffisant long pour que l’hydrolyse puisse s’effectuer : TSH = V(réacteur)/Q : on jouera donc sur le débit à l’entrée du réacteur pour augmenter ou diminuer ce temps de séjour suivant le substrat à dégrader.
la COV qui doit être en adéquation avec le temps de séjour : plus la charge à traiter est importante, plus le temps de séjour sera important.

## Slide 12: Schéma de principe d’un digesteur infiniment mélangé (voie liquide)

## Slide 13: Digesteur vertical et stockage biogaz
Photo APESA, installation Biogasyl
Gazomètre
( 13000m3 = 6h de production)
Stockage digestat
Stockage graisse (chauffé)
Aire de livraison
Local technique :
Hygiénisation
- 2 broyeurs
- 5 pompes de transferts
Torchère de secours
Axe vertical
Méthaniseur (1800m3)
Mise en route en 2008
ZES, production de conserve de canards (abattoir, transformation, conserverie)
Lisier/ boues de STEP/ Graisses/ déchets de couvoirs et d’abattoir
20 000t/an
3 préfosses (>20°C pour déchets gras, pasteurisation, stockage lisier)
Cuve d’hydrolyse préalable
Digesteur 1 800m3 + post digesteur
Cogénération (250kWe et 300kWt)- chauffage process
Séparation de phase : traitement en STEP de la fraction liquide et compostage de la fraction solide

## Slide 14: Installation individuelle agricole Biogaz +
Principe de digesteur en citernes souples
Mise en route en 2014
Fumier / Dessus de silo / lixiviat fumier
3 500 t/an
1 digesteur et 1 post digesteur (700m3)
Sotckage digestat : 2 citernes souples
Cogénération (75kWe et 90 kWt)
Séchage de digestat solide séparé
Photo et plan APESA
BIOGAZ + (47)

## Slide 15: Procédés voie sèche discontinus

## Slide 16: Procédés voie sèche continus
Procédés voie « pâteuse »

## Slide 17: Plan
Présentation de l’APESA et du Plateau technique
Grands principes de la méthanisation
  Biologiques,
  Technologiques,
  Énergétiques.
Montage de projet

## Slide 18: Le biogaz, une énergie renouvelable
  Gaz formé de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2) qui s’apparente au gaz naturel…

## Slide 19: Valorisation énergétique du biogaz
Source : GDF

## Slide 20: Potentiel énergétique
Quelle matière première ?
Quel potentiel énergétique ?
Est contenu dans la fraction méthane du biogaz
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI):
  CH4 pur :
    PCI 9,94 kWh/m3 ~ 10 kWh /m3
  Exemple biogaz à 60% de CH4 ~ 6kWh PCI/m3
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)
  CH4 pur : 12,7 kWh/m3
1Nm3 de CH4 équivaut en énergie à
1 L de fioul
0,3 m3 de butane
0,4 m3 de propane

## Slide 21: Valorisation en chaudière
Simple et robuste
Faible niveau d’épuration du gaz
Génère plus souvent des économies sur les dépenses d’énergie que des recettes.
Utilisations fréquentes :
  Chauffage du digesteur, de bâtiments d’élevage, d’habitations
  Séchage de fourrages, du digestat….
  Procédés industriels si présence d’un utilisateur

## Slide 22: Principe de la cogénération Production combinée de chaleur et d’électricité
Energie primaire
=
Biogaz
Unité de valorisation :
Moteur
Génératrice
Echangeurs de chaleur
Electricité : 35-40%
Chaleur perdue : 15-25%
Chaleur récupérée : 40-45%
Rendements
150 kWe
Exemple pour une puissance installée de 150kWe
~ 170 kW
Puissance ~ 400 kW
~ 70 kW
~ 60 m3/h à 70% CH4

## Slide 23: Injection de biométhane
Conditions pour injecter
Respect des prescriptions techniques
  Nature des substrats
  Qualité du biométhane (N, O2, taux de CH4, H2…)
Faisabilité :
  Capacité du réseau à absorber le débit injecté
  Distance par rapport au réseau
Réseau de transport
16-80 bars
GRTGaz, TIGF…
Réseau de distribution
4-15 bars
GrDF, GES…

## Slide 24: Injection de biométhane Faisabilité
La demande doit permettre d’absorber le biométhane tout au
Long de l’année.

## Slide 25: Plan
Présentation de l’APESA et du Plateau technique
Grands principes de la méthanisation
  Biologiques,
  Technologiques,
  Énergétiques.
Montage de projet

## Slide 26: Le montage d’un projet
Les intrants
La biologie
La valorisation du biogaz
La valorisation du digestat
L’organisation :
  Logistique,…
  OBJECTIF : Bilan économique consolidé

## Slide 27: Le montage d’un projet
Les intrants
  Quantité,
  Qualité,
  Intérêts pour la méthanisation,
  Conditions de mobilisations,
  Pérennité,
  Saisonnalité,
  …
Potentiel méthanogène
Accès à la ressource
Contraintes techniques, procédés
Contraintes réglementaires

## Slide 28: Les différents substrats méthanisables
Effluents d’élevage (lisiers, fumiers…)
Sous-produits agroindustriels (résidus fruits et légumes, déchets process…)
Résidus agroalimentaires (graisses, boues, effluents à DCO élevée…)
Biodéchets
Boue de station d’épuration
Biomasse fermentescible dédiée (cultures énergétiques…)
Test BMP (ou TPM) = connaissance de la production d’énergie
Notes: Exemple de substrat méthanisables : a peu prés ts substrats organiques
Suivants substrat : différents avantages et inconvénients et/ou précautions

## Slide 29: Le montage d’un projet
La biologie
  %Matière Sèche compatible avec process envisagé,
  Charge organique raisonnable,
  Dégradation de la MO (% ?),
  Minéralisation de l’Azote organique (% ?)
  Charge azotée raisonnable,
  Taux d’expression du potentiel métha. (% ?)

## Slide 30: Le montage d’un projet
La valorisation du biogaz
  Quel débouché ? (cogénération, injection, injection portée ?)
  Adéquation offre / demande (P élec ou Débit gaz)
  Quels besoins en autoconsommation ? (process, GNV)
  Quels taux de disponibilité des différents postes liés à l’injection (dispo digesteur, dispo réseau gaz, dispo épurateur, rdmt épurateur, dispo poste injection,…)
  Quelles dispo liées à la cogénération (ELEC : dispo réseau ERDF, dispo cogé, dispo digesteur,… THERM : besoins thermies, pertes réseaux,…)

## Slide 31: Le montage d’un projet
La valorisation du digestat
  But recherché ? Export ou valorisation locale ?
  SI VALORISATION LOCALE
  Définition plan d’épandage (étendue SPE)
  Calculs des propriétés physico-chimiques du(des) digestat(s)
  Calcul des quantité de digestat(s)
  Calculs des besoins par rapport aux surfaces, cultures et rendements produits sur le plan d’épandage (bases CORPEN)
  Prise en compte des apports en pâtures
  Calcul du solde EXPORTS / DISPO DIGESTAT

## Slide 32: Voies de valorisation du digestat
Mise sur le marché
preuve d’efficacité, d’innocuité, constance de production
Digestat
Producteur responsable du produit et de son incidence sur le milieu
Producteur responsable jusqu’à la mise sur le marché
Homologation
Non
Normalisation
Oui
Non
Valorisation en plan d’épandage
à la condition qu’il ne représente pas de risque et qu’il ait une réelle valeur agronomique
Logique Produit
Logique « Déchet »
Oui
Notes: Cf fiche 5.2, 5.3, et 5.5
Valable pour digestat ou tt autre dechet organique
Homologation par ministère agricultures : long et couteux
Normalisation = apporter la preuve de la conformité aux normes existantes :
NFU 44095 : amendements organiques contenant des matières d’interet agro issues du traitement des eaux (boues ou boues digérées)
NFU 44051 : amendements organiques
NFU 42001 : engrais
NFU 44551 : support de culture
44051 et 44095 : seul digestat composté avec ajout de matière végétales
Si digestat n’est pas composté : homologation si vente ou plan d’épandage
= or plus de C????!!!!
Plan d’épandage : il y a des règles +/- contraignantes (distances) selon, si déclaration ou autorisation ICPE

## Slide 33: Le montage d’un projet
L’organisation :
  Logistique,…
  Etablir une base de retour digestat,
  Prévoir des stockages adaptés pour optimiser les AR à plein,
  Voir si la règlementation départementale permet un stockage de digestat solide en bouts de champs,
  Stockage liquide décentralisés si besoin
  - Structuration juridique

## Slide 34: Les modèles de méthanisation ( Source : SOLAGRO)

## Slide 35: Le montage d’un projet
  OBJECTIF : Bilan économique consolidé
    Taux de Rentabilité Interne de 8 à 10 % avant impôt
    Recouvrement de la dette : DSCR de 130 à 150 %

## Slide 36: Le montage d’un projet
  OBJECTIF : Environnemental
    Economie de GES importantes,
    Production d’une ENR non intermittente,
    Permet de valoriser localement des déchets organiques avec une double valorisation matière/énergie,
    Vecteur CH4 émetteur de CO2 -> Possibilité de stockage d’ENR intermittentes